昆山超声波清洗机再针对目前使用的各种主要清洗溶剂进行优化设计，具有使用方便、安全，效率高、能耗小的特点。主要适用于五金冲压件，有色金属，精密电子零件。

设置快速冷冻干燥系统，快速干燥工件。超声发生器和缸体一体化结构，整洁美观。采用进口优质换能器，能量转换效率高。

清洗器主要性能及特点：

全中文液晶显示，智能操作系统提示各项参数的设定；

独特的预约功能，zui长预约时间24小时；

记忆设定的超声清洗时间，有倒计时显示；

记忆设定的溶液加热温度，实时显示清洗槽内实际温度；

记忆设定的超声功率，超声功率可调；

一键启动运行加热和超声功能；

蜂鸣报警超温度、超电压、超电流保护，中文显示故障现象；

清洗内槽采用优质不锈钢板冲压成型；

清洗网架采用优质不锈钢网筛氩焊成型；

仪器外壳采用优质不锈钢。
清洗器型号参数

| 型 号 | 仪器 尺寸 | 清洗槽 内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率 可调 | 加热功率 | 温度 可调 | 时间可调 | 网 架 | 降音盖 | 排水 阀和 软管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | （%） | (W) | (℃) | (min) |  |  |  |  |
| KM2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |  |
| KM2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |  |
| KM-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |  |
| KM-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |  |
| KM3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |  |